Учебное занятие № 33

Тема: Содержание и технология сельскохозяйственного

дешифрирования снимков.

- Методы проведения дешифрирования.

Дешифрирование – это распознавание объектов местности, необходимых для составления плана или других целей, и выявление их содержания с обозначением в условных знаках качественных и количественных характеристик.

Дешифрирование аэрофотоснимков выполняется следующими методами: полевым, комбинированным, камеральным и аэровизуальным.

Полевой способ дешифрирования выполняют, сличая снимок с местностью. Специалист при этом может находиться на земле (наземный вариант) или на борту летательного аппарата (аэровизуальный вариант). Полевое дешифрирование характеризуется наивысшей полнотой и достоверностью результатов. Однако ввиду сезонности и трудоемкости выполнения, а также повышенной себестоимости применяют его только в случаях, когда камеральное дешифрирование не обеспечивает нужного качества результатов.

Камеральный способ дешифрирования заключается в логическом анализе изображения с использованием всего комплекса дешифровочных признаков (визуально-логический вариант). В процессе дешифрирования используют вспомогательные материалы (карты, данные о юридических границах землепользований и др.). Достоверность камерального дешифрирования повышается при использовании снимков-эталонов типичных участков, дешифрированных в поле (эталонный вариант).

Комбинированный способ дешифрирования сочетает в себе процессы и технологические приемы предыдущих способов. В зависимости от последовательности их чередования могут быть выделены варианты. В одном из них предварительно выполняют камеральное дешифрирование, а затем полевую доработку сложных участков с попутным контролем результатов камерального дешифрирования. В другом, сначала выполняют избирательное полевое дешифрирование (обычно вдоль транспортных путей), а затем камеральное с использованием дешифрированных в поле снимков в качестве эталонов. Комбинированное дешифрирование сочетает в себе достоинства первых двух способов.

- Понятие и содержание сельскохозяйственного дешифрирования аэрофотоснимков.

В зависимости от принятой технологии производства работ, дешифрирование выполняют на фотопланах, фотосхемах, контактных или увеличенных фотографических снимках.

Содержание топографического дешифрирования, его точность, степень детализации, правила отображения выделенных на снимках объектов, и набор их характеристик регламентируются действующими нормативными документами - инструкциями, наставлениями, руководствами, в том числе условными знаками топографических карт (планов) соответствующего масштаба и др.

Сельскохозяйственное дешифрирование – это один из наиболее распространенных видов специального дешифрирования. Его особенностью является выявление в первую очередь границ административно-территориальных и территориальных единиц, землепользовании, землевладений, границ объектов недвижимости, сельскохозяйственных угодий с их характеристиками и сведениями о хозяйственном использовании. При этом некоторые топографические объекты не дешифрируются вообще (ориентиры, отдельные деревья, гидротехнические сооружения и др.), а иные показываются с неполными характеристиками (отсутствуют данные о грузоподъемности мостов, покрытии дорог, скорости течения, глубине брода и др.).

Объектами сельскохозяйственного дешифрирования являются: пункты Государственной геодезической сети; населенные пункты; дорожная сеть и соответствующие сооружения; объекты гидрографии; границы и ограждения; земли сельскохозяйственного назначения; леса; болота; земли несельскохозяйственного назначения; земли - подвергшиеся радиоактивному загрязнению и др.

При этом к землям сельскохозяйственного назначения относят следующие виды земельных угодий.

Пахотные земли (пашня) – это распаханные участки земли, систематически обрабатываемые и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, чистые пары и участки закрытого грунта (парники, теплицы, оранжереи). К пахотным землям не относятся участки луговых земель, распаханные и занятые посевами с целью их коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы. Различают пахотные земли чистые, мелиорированные, заливные и засоренные камнями.

Залежи - земли, которые ранее использовались как пахотные, и более одного года, начиная с осени, не используются под посевы сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар. Различают залежи чистые, мелиорированные, заливные и засоренные камнями; разграничение залежей по видам осуществляется по определенным критериям.

Луговые земли - земли, постоянно занятые многолетними травами и систематически используемые под сенокошение или выпас животных и не являющиеся залежью. Различают луговые земли трех видов: заливные, суходольные и заболоченные. Причем в составе заливных земель выделяют чистые, заросшие кустарником (от 10 до 70 %), залесенные (также от 10 до 70 %), закочкаренные (занято кочками более 10 %), а также засоренные галькой, песком или камнями.

Земли под постоянными культурами - это участки, занятые искусственными насаждениями древесных, кустарниковых или травянистых многолетних растений, предназначенные для получения урожая продовольственной, лекарственной продукции или декоративного оформления территории. При этом выделяют сады, ягодники, плантации и плодовые питомники.

Особенности дешифрирования объектов местности, признаки отнесения земель к тем или иным видам и категориям, правила их отображения, оформления материалов дешифрирования и т.д. приведены в инструкциях по дешифрированию для соответствующих масштабов.

3. Технология сельскохозяйственного дешифрирования фотоснимков.

Современные технологии производства работ по дешифрированию основаны на использовании цифровых методов картографирования и включают:

- подготовительные работы: подбор необходимых картографических материалов, сбор сведений об официальных названиях и категориях населенных пунктов, информации о дорожной сети, данных государственного учета земель и лесного фонда и т.д.;

- камеральное дешифрирование фотопланов (ортофотопланов) с максимальным использованием собранных в подготовительный период материалов и сведений. Применение для этой цели цифровых фотоснимков существенно дополняет рассмотренную ранее технологию фотометрическими преобразованиями и анализом яркостных характеристик, возможностями изменения масштаба изображения и др., что повышает качество выполняемых работ/

- полевое обследование копий фотопланов (ортофотопланов) с результатами камерального дешифрирования, включающее их контроль и уточнение отображения; определение и уточнение числовых характеристик объектов, полученных в камеральных условиях видов и качественного состава земель; нанесение объектов, не изобразившихся на материалах аэрофотосъемки; согласование с руководителями хозяйств данных о хозяйственном использовании земель и др.

##### А сейчас рассмотрим технологии и методы дешифрирования отдельных объектов, расположенных в сельскохозяйственных районах.

##### 1). Дешифрирование населенных пунктов

Населенные пункты дешифрируются по четкому и правильному расположению зданий, объектов и характерной формой: вертикальностью стен. Несложно выделение по снимкам плотно застроенных кварталов и их частей.

##### 2). Дешифрирование дорог (дорожная сеть)

Дешифрирование железных дорог – хорошо заметна полоса отчуждения и земляное полотно. В центральной части полосы отчуждения всегда заметно железнодорожное полотно – светлые линии с четкими краями. Почти всегда характеризуется прямолинейностью. Электрифицированные железные дороги распознаются по опорам контактной сети и по электрическим подстанциям, расположенным через 20 – 30 км. Железные дороги отличаются от шоссейных отсутствием крутых поворотов.

Автомобильные дороги – это магистрали имеющие прочное покрытие из асфальта или цементобетона шириной от 8 до 23 м. Надежным дешифровочным признаком является наличие съездов, эстакад, разделительная полоса по центру дороги.

Грунтовые дороги – это не профилированная дорога. Выделяются в виде тонких белых линий, различной толщины, как правило извилистые имеют крутые повороты, большое количество объездов.

##### 3). Дешифрирование объектов гидрографии.

Дешифрирование гидрографии, как правило, происходит по достаточно четким очертаниям береговой линии, а фотоизображение водной поверхности обычно хорошо отличается от окружающих участков суши. Светлый тон на снимках имеют мутная и вспененная вода. Чем глубже водоем, тем он темнее на снимке. Направление течения реки определяют по заливам и островам. Залив вдается в берег в сторону, обратную течению. Заостренная часть острова направлена вниз по течению реки.

##### 4). Дешифрирование растительности

При дешифрировании растительности следует выделять древесную, кустарниковую и травянистую растительность. Изображение древостоев имеет ярко выраженный фоторисунок, позволяющий выделить их на снимках от непокрытых лесом площадей. При дешифрировании, прежде всего видна неправильная зернистость, создаваемая чередованием округлых пятнышек – проекций крон деревьев и различных по очертаниям промежутков между ними.

Изображение сплошных зарослей кустарников характеризуется мелкозернистостью, иногда несколько смазанной, с небольшими по сравнению с деревьями, тенями обычно округлой формы.

Характерной чертой травянистой и полукустарниковой растительности является ее фототон представленный светло-серым, ровным оттенками.

##### 5). Дешифрирование сельскохозяйственных угодий

Пашни дешифрируются ярко выраженным искусственным происхождением, имеют резко выраженные границы правильной формы и следы обработки почвы – борозды. При съемке во время уборки урожая на снимках хорошо видны светлые полосы валков и пятнышки копен.

Сады – на снимках выражены закономерными и сравнительно разреженным размещением проекций крон и теней деревьев, как правило, расположенных рядами, образующими своеобразные «клетки».

##### Контрольные вопросы

1. Какой процесс называют дешифрированием?

2. Какие вы знаете дешифровочные признаки?

3. Перечислите основные методы дешифрирования фотоснимков.

4. Какие требования предъявляются по точности нанесения контуров и объектов по материалам аэрофотосъёмки.

5. Расскажите особенности дешифрирования сельскохозяйственных угодий.

Выполненные задания присылайте на электронную почту nizhegorodov-48@yandex.ru или в личные сообщения на страницу в контакте https://vk.com/id30559160