15.04.2020

26-Т МДК 03.01 Организация деятельности слесаря.

Практическая работа № 14:

Консольно-фрезерные станки Плоскошлифовальные станки

КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

- По каким признакам классифицируют консольно-фрезерные станки?

- Назовите основные узлы и элементы управления консольным горизонтально-фрезерным станком (рис. 5.10) и укажите их назначение:

7-

2 —

3 —

11-

12-

А -

Б-

В-

Г —

д —

Е-

- Назовите основные узлы и элементы управления консольным вертикально-фрезерным станком (рис. 5.11) и укажите их назначение:

1 -

2-

3 —

9 —

10-

11-

12-

А -

Рис. 5.11. Консольный вертикально-фрезерный станок

Б-

В-

Г—

д-

Е-

- Назовите приспособления, изображенные на рис. 5.12, и укажите их назначение:

а —

б-

в —

г —

- Укажите типы и назначение машинных тисков, применяемых для закрепления обрабатываемых заготовок на консольно-фрезерных станках.

- Назовите приспособления, применяемые для закрепления фрез в шпинделе консольно-фрезерного станка:

а)	дисковых и цилиндрических —

б)	торцевых —

в)	концевых и шпоночных —

- Назовите различия в конструкции и укажите достоинства и недостатки фрез:

а)	с затыдованным зубом —

б)	остроконечным зубом —

Выполните эскиз затылованного зуба фрезы и назовите его основные элементы, указав их влияние на процесс резания и качество обработки.

- Назовите фрезы, изображенные на рис. 5.13. Укажите, каково их назначение:

а —

б -

в —

г —

д-

- Как и почему следует устанавливать цилиндрическую фрезу с наклонным или винтовым зубом на оправке консольного горизонтально-фрезерного станка?

- Опишите последовательность выбора инструмента и режимов резания при фрезеровании, указав при этом исходные данные для их определения:

1)

- Дайте определение разных типов подачи при обработке на фрезерном станке и объясните необходимость их использования при определении режимов резания:

5об, MM/Об, — 	5зуб, ММ/зуб, — $мин, мм/мин, —

- Определите подачу на зуб при обработке заготовки из инструментальной стали марки У7 концевой фрезой диаметром 12 мм из быстрорежущей стали при ширине фрезерования:

а)	7 мм —

б)	21 мм —

в)	40 мм —

- Определите минутную подачу ($мин), если подача на зуб составляет 0,015 мм, число зубьев фрезы — 12, а частота вращения шпинделя — 800 мин-1.

- Определите частоту вращения шпинделя фрезерного станка, если предстоит обработка заготовки из инструментальной стали марки У7 на вертикально-фрезерном станке концевой фрезой диаметром 12 мм, изготовленной из быстрорежущей стали при глубине резания 2,5 мм и подаче на зуб 0,04 мм.

Выполните схему наладки станка на обработку заготовки по щупу.

- Опишите последовательность обработки плоскопараллельных и взаимно-перпендикулярных поверхностей заготовки, закрепленной в машинных тисках. Изобразите последовательность выполняемых переходов:

Опишите последовательность работ при изготовлении ножки разметочного циркуля (рис. 5.14), указав при этом применяемые инструменты и приспособления.

- Выполните схему рабочего места фрезеровщика и укажите назначение вспомогательного оборудования, устанавливаемого на рабочем месте.

- Опишите устройство делительной головки (рис. 5.15), указав назначение основных деталей:

7-

2 —

- Опишите последовательность выполнения работ при установке делительной головки и задней бабки на столе фрезерного станка:

- т

- Опишите последовательность выполнения работ с использованием делительной головки при фрезеровании шестигранника:

- Опишите последовательность выполнения работ при фрезеровании прямоугольного паза на консольном вертикально-фрезерном станке:

- Опишите последовательность обработки Т-образного паза на консольном вертикально-фрезерном станке:

- Опишите последовательность обработки паза типа «ласточкин хвост», указав применяемые при этом инструменты, приспособления и оборудование:

- Изобразите схему шлифования шпоночного паза:

а)	концевой фрезой на консольном вертикально-фрезерном станке

б)	дисковой фрезой на консольном горизонтально-фрезерном станке

- Укажите, каковы причины появления дефектов, возникающих при фрезеровании. Предложите способы их устранения:

а)	следы дробления на обработанной поверхности —

в)	несовпадение оси шпоночной канавки с осью вала —

г)	несоответствие размеров канавки или паза требованиям чертежа —

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

- В чем заключается сущность процесса шлифования? Укажите назначение процесса шлифования.

- Назовите схемы плоского шлифования, изображенные на рис. 5.16. Укажите их особенности и область применения:

а — 	б — г — д- е — з —

Рис. 5.16. Схемы плоского шлифования

- Назовите основные узлы и органы управления плоскошлифовальным станком (рис. 5.17). Укажите их назначение:

7-

2-

3 —

- __

10

9

Рис. 5.17. Плоскошлифовальный станок

- Что следует понимать под зернистостью шлифовального круга и от чего зависит выбор его зернистости?

- Как обеспечивается сцепление зерен при изготовлении шлифовальных кругов?

- Что следует понимать под структурой шлифовального круга?

- Что следует понимать под твердостью шлифовального круга и как она влияет на процесс резания при шлифовании?

- Расположите в порядке возрастания твердости ее обозначения: Ml; СМ1; М2; ВМ2; М3; ВМ1; Т1; СМ2; Т2; СТ1; ЧТ; СТ2; С2; СТЗ; Cl; ТЗ.

- Назовите связки, применяемые для скрепления зерен при изготовлении шлифовальных кругов:

а)	органические —

б)	неорганические —

- От чего зависит выбор материала шлифовального круга?

- Расшифруйте маркировку шлифовального круга, обозначенную следующим образом: ПП 500x50x305 24А 10П С2 7 К5 35 м/с А 1 кл.:

ПП 500x50x305 -

24А -

10П -

С2 —

7 -

К5 -

35 м/с —

А-

I кл. —

- Укажите, в каких случаях для закрепления заготовок на столе плоскошлифовального станка применяют:

а)	магнитные плиты —

б)	вакуумные плиты —

- Выполните эскиз магнитной плиты, назовите основные детали и объясните принцип ее действия.

- Опишите последовательность выполнения работ при установке магнитной плиты на столе плоскошлифовального станка:

О

- Выполните эскиз установки шлифовального круга на шпинделе плоскошлифовального станка, назовите основные детали его крепления и укажите последовательность выполнения работ:

- Назовите режимы резания при плоском шлифовании и укажите, в каких единицах они измеряются и какое влияние оказывают на процесс резания и качество обработанной поверхности:

v3—

S—

/ — _

- Назовите основные органы управления плоскошлифовальным станком, изображенным на рис. 5.18, и укажите их назначение:

7 -

2-

3 —

- Опишите последовательность выполнения работ при проверке плоско- шлифовального станка на холостом ходу:

Ю)

И)

- Запишите характеристику шлифовального круга, если требуется обработать его периферией заготовку из закаленной углеродистой конструкционной стали.

- Запишите характеристику шлифовального круга для чистовой обработки его торцом заготовки из отбеленного чугуна.

- Определите режимы резания при обработке на плоскошлифовальном станке планки из конструкционной стали шириной 38 мм, толщиной 10 мм и длиной 250 мм, если припуск на обработку составляет 0,12 мм на сторону.

- Опишите последовательность выполнения работ при шлифовании планки, описанной в задании 69, с четырех сторон, обеспечивая параллельность и перпендикулярность ее поверхностей:

Ю)

И)

12)

- Укажите, каковы причины появления дефектов, возникающих при плоском шлифовании. Предложите способы предупреждения их появления:

а)	невыдержан заданный размер —

б)	занижение размера —

в)	отклонение от параллельности шлифуемой и базовой поверхностей —

г)	отклонение от плоскостности шлифуемых поверхностей тонких заготовок —

д)	отклонение от параллельности шлифуемых поверхностей —

# Text boxes

5.2.

4-

2 3

Рис. 5.12. Приспособления для установки и закрепления заготовок

а

г

Рис. 5.14. Ножка разметочного циркуля

8 7

5.3.